G356线昭阳区烟堆山至鲁甸县新街段公路改造

绿化工程施工招标

招 标 文 件

招   标   人：昭通市大山包一级公路建设指挥部

招标代理机构：云南山重建设工程招标咨询有限公司

2016年1月

# 第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

# 1. 工程量清单说明

1.1 招标人发布的工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）及合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 招标人发布的工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）、《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）技术规范的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）、《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）及技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业与材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）及技术规范的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、招标代理费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第15.6条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：

暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

2.9 101-1-2按合同规定，提供第三者责任险（暂定0.5‰）：{（100章102节、103节、104节金额合计）+200～700章合计}×0.5‰。

2.10 102-3 安全生产费：安全生产费=招标人公布的投标控制价上限（不含安全生产费、第三者责任险）×1.5%，并与安全生产费用报价清单表中安全生产费用总额相等。如发现安全生产费用报价清单表中费用细目未报价，招标人将在安全生产费用总额不变的情况下，调整安全生产费用细目单价。

### 2.11  所有税金(包括营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费等)含在工程量清单各章工程子目的单价或总额价内进行报价。其中：营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费四项税金由业主代扣代缴，其他税费由承包人按国家及地方有关规定自行缴纳。

### 3．计日工说明

3.1 总则

（l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4.其他说明

4.1 清单中的暂估价按业主指定的费用编入投标价，并计入工程总价内，由发包人统一掌握使用，通过承包人中期支付报表结算。

4.2如发现投标人所报工程量的各章之间或工程细目中报价存在严重的不平衡，招标人有权要求在投标总价不变的前提下，予以调整投标单价，投标人应对此确认。如果投标人拒绝确认调整后的投标单价，将按投标须知第7.4.1款执行。

4.3中标单位必须接受业主对不平衡报价的调整，调整的依据为公布的拦标价对应工程量清单及单价分析资料。如果出现拦标价中存在工程数量、单位或单价明显严重错误的情况，投标人必须按业主意见进行修正，如不同意调整和修正的，视为放弃中标资格，并没收投标保证金。

5．700章有关技术条款修改

5.1第702节  铺设表土

原701.01修改为:

本节内容为在公路绿化工作开始前，在公路绿化区域（含路堤、路堑、路侧、停车带、中央分隔带、隧道洞门、互通立交范围内、服务区、收费站、取弃土场） 内按照图纸布置和植物生长的最小土层厚度要求，保持地表面的平整，翻松、铺设表土等施工作业。

原702.04-1(2)款修改为:

(2)铺设表土的准备工作(包括提供、运输〈含远运〉等)，以及取土场的资源使用费、场地清理、地貌恢复、施工便道等一切费用，作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

5.2第703节  撒播草种和铺植草皮

703.02  材料

增加 703.02-5、6条：

5.植生袋

（1）表土、肥料、水等应符合相关规范的规定。

（2）材料规格

a.植生袋应符合设计图纸规定。

b.植生袋装入的耕植土、有机基质、保水剂、肥料、种子等应符合图纸规定。

c.植生袋安装应符合图纸要求，与坡面密贴，固定牢固。

d.草种的选择及配比的确定：根据施工地区环境气候特征以及工程实地情况选择根系发达、生根性强、耐高温、抗病虫害适合本项目所在地气候类型的草及豆科草种，尽量使用本土植物。

e.基质的选择及配比：基质是坡面上草木赖以生长发育的首要条件，基质选择要考虑土壤的强度和一定的蓬松度、土壤的吸水性、抗雨水的侵蚀性以及植物生长发育所需的主要元素。

f.不允许采用代替品种。

6.挂铁丝网植生袋

挂铁丝网植生袋除按上述703.02-5植生袋条款的材料要求执行外，另外按设计图纸所示的较陡边坡或部位采用铁丝网加固，铁丝网的材质和规格等各项指标必须符合设计图纸和相关规范的规定。

703.03  施工要求

增加703.03-4、5条：

4.植生袋

（1）施工时节

植生袋等各类生态恢复措施应在当地最适宜的季节进行施工，除非图纸上另有标明或监理人指示；坡面条件不适合施工时不应实施。

（2）提供植生袋材料、检查及运送

承包人应在施工前14d，向监理人提供有关植生袋供应来源的全部资料，监理人可随时进行检查。所有植生袋材料应符合现行相关法规，承包人应送交监理人必要的全部检验证明。

（3）平整坡面

先将拱形骨架或者框格梁骨架内多余的碎石、泥土等杂物清除并整平，要求保证清理后的坡面比拱形骨架或者框格梁骨架面低20cm以上。

（4）填装基质

将植生袋平铺，将配好种子并混合好的基质（基质中适当加入草炭土和复合肥）填装到每一个袋口中，饱满度达80%时扎紧袋口。

（5）铺设、固定植生袋

将装好基质的植生袋由下而上均匀码放在拱形骨架或者框格梁骨架内，每码好一排后均用脚踩实压紧再往上继续码放，并用紧固件固定。紧固件每平米不少于5个。

（6）点栽灌木

铺设完植生袋后，在其表面破孔点栽灌木。

（7）浇水养护

在草种从出芽到幼苗期间，要浇水养护，保持土壤湿润。开始每天浇水一次，浇水应呈雾状喷洒，随后可减少浇水次数。在幼苗生长过程中，适时施肥，防止病虫害，约一个月后基本成坪。

5.挂铁丝网植生袋

挂铁丝网植生袋除按上述703.03-4植生袋条款的施工要求执行外，另外按设计图纸所示的较陡边坡或部位采用铁丝网加固，铁丝网的安设、支承及固定等施工要求必须符合设计图纸和相关规范的规定。

703.05  计量与支付

本节的计量与支付，除以下修改的条款外，其余均按云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（YNG/T B01-2014）、《公路工程工程量标准清单》（YNG/T B02-20104）第703节的相关规定执行。

1.计量

（1）液压喷播，依据图纸所示位置及范围或监理人书面指定的范围，经监理人验收合格后，按实际测量的面积以平方米计量。设计图纸液压喷播若分为三维植被网防护及坡面直接绿化等多种工艺时，应按设计图纸要求进行施工。

其中三维植被网防护的液压喷播数量列入703-5子目计量（扣除结构物工程所占面积），单价中包括地表整理、修整坡面、铺设三维土工网及锚钉固定、铺设表土、喷播草种（灌木籽）、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、清除垃圾、杂物等一切与此相关的作业费用。

其中坡面直接绿化的液压喷播数量列入703-2相应子目计量（扣除结构物工程所占面积），单价中包括场地清理、耙细、种籽混喷前处理、喷播机混喷种籽及覆盖、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种、清除垃圾、杂物等一切与此相关的作业费用。

（2）植生袋按监理工程师验收的面积（扣除结构物工程所占面积）以平方米计。单价中包括植生袋的准备、铺设、点播灌木、喷播物种、养护、管理等一切与此相关的作业费用。

（3）挂铁丝网植生袋，按监理人验收合格的植生袋及镀锌铁丝网面积（扣除结构物工程所占面积）分别以平方米计。其中植生袋数量列入703-5-1子目计量，单价中包括植生袋的准备、铺设、点播灌木、喷播物种、养护、管理等一切与此相关的作业费用。

铁丝网数量列入703-6-1子目计量，计量的工程数量应扣除结构工程所占面积和铁丝网搭接部分，单价中包括了坡面整理、铁丝网及铁丝网的制作、安设、支承、及固定等一切与此相关的作业费用。

（4）所有按面积计量的绿化工程，最终的(坡面)面积必须与土建标段的(坡面)面积相吻合，不得大于土建标段的（坡面）面积，计量数量扣除结构物工程和密栽灌木所占面积。

5.3第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

704.02  材料

2.植物品种

原704.02-2（3）、（4）款修改为：

（3）施工种植的乔木、灌木和攀缘植物，其高度、胸径、冠幅或藤长等植物规格必须符合设计要求，除非证实承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物规格或监理人和发包人同时认为有必要改变某处施工种植植物的规格，如有此类情况发生并经监理人批准发包人同意后，才允许种植该品种相似或相邻规格的植物，一般选择清单内物种，不允许新增物种。

（4）不允许采用代替品种，除非证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物品种，或监理人和发包人同时认为该规定的植物品种因实地条件或气候等因素原因无法满足植物的存活和生长条件，有必要改变该处施工种植植物的品种时，如有此类情况发生并经监理人批准发包人同意后，才允许种植代替品种。

704.03  施工要求

6 栽植

增加条款704.03-6（13）：

（13）对于在本项目施工中的以下子目，施工时每平方米的栽种数量按图纸说明施工。

704.04  种植质量检验

原704.04-4条修改为：

4.种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置，承包人在种植苗木前应认真复核和理解图纸，如发现图纸表述不清或明显错误等任何影响承包人正确实施施工的问题时，承包人不能盲目施工或按单方理解的结果实施，而应立即通知监理人和发包人经过核查落实或联系设计方由监理人和发包人给出明确答复后方可继续实施，否则承包人将对此承担所有返工、拆除、修复和与此相关的责任。