G356线昭阳区烟堆山至鲁甸县新街段公路改造

路面工程施工招标

招 标 文 件

招   标  人：昭通市大山包一级公路建设指挥部

招标代理机构：云南山重建设工程招标咨询有限公司

2016年1月

# 第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

# 1. 清单说明

1.1 招标人发布的工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）及合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 招标人发布的工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）、《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）技术规范的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与云南省地方行业标准《公路工程工程量标准清单》（DB 53/T 2001.2-2014）、《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）及技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5对作业与材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB 53/T 2001.1-2014）及技术规范的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、招标代理费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第15.6条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：见专业工程暂估价表上要求。

2.9 101-1-1 按合同规定，提供建筑工程一切险（暂定4‰）：{（100章102节、103节、104节金额合计）+200～700章合计}×4‰；101-1-2按合同规定，提供第三者责任险（暂定0.5‰）：{（100章102节、103节、104节金额合计）+200～700章合计}×0.5‰。

2.10  102-3 安全生产费：安全生产费=招标人公布的投标控制价上限（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）×1.5%。按《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产。承包人须提交使用计划方案审核，做好和提交使用、验收的痕迹化管理和影像台帐资料，在总额价内控制计量，但不超过总额价。

### 2.11  所有税金(包括营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费等)含在工程量清单各章工程子目的单价或总额价内进行报价。其中：营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费四项税金由业主代扣代缴，其他税费由承包人按国家及地方有关规定自行缴纳。

### 3．计日工说明

3.1 总则

（l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4.其他说明

4.1 清单中的暂估价按业主指定的费用编入投标价，并计入工程总价内，由发包人统一掌握使用，通过承包人中期支付报表结算。

4.2 如发现投标人所报工程量的各章之间或工程细目中报价存在严重的不平衡，招标人有权要求在投标总价不变的前提下，予以调整投标单价，投标人应对此确认。如果投标人拒绝确认调整后的投标单价，将按投标须知第7.4.1款执行。

4.3 中标单位必须接受业主对不平衡报价的调整，调整的依据为公布的拦标价对应工程量清单及单价分析资料。如果出现拦标价中存在工程数量、单位或单价明显严重错误的情况，投标人必须按业主意见进行修正，如不同意调整和修正的，视为放弃中标资格，并没收投标保证金。

4.4 招标代理费依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定计算，按标准下浮50%计取。经招标人与招标代理机构约定，招标代理费由中标的投标人支付给招标代理机构。待中标人收到中标通知书并与招标人签订合同后5日内，招标代理机构将根据中标人的实际中标价计算招标代理费，向各标段中标人收取并出具发票。

5．其他说明

5.1路面上面层沥青混合料所用碎石采用玄武岩。

5.2 500章有关技术条款修改

504-4-6混凝土面板表面处理：工程内容增加“4.溶剂型沥青粘接剂”。